广州应用科技学院

关于肇庆校区图书馆广播系统采购及安装项目

公

开

询

价

邀

请

函

项目编号：A-ZQXJ2022-0606

项目名称：广州应用科技学院关于肇庆校区图书馆广播系统采购及安装项目

# 一、询价邀请函

广州应用科技学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。创办于2000年。2000年属广州大学的二级学院。2004年经教育部批准设立为独立学院——广州大学松田学院。2020年 12月经教育部批准转设并更名为广州应用科技学院。根据需要，对肇庆校区图书馆广播系统采购及安装项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

  - 项目编号：A-ZQXJ2022-0606

2. 项目名称：关于肇庆校区图书馆广播系统采购及安装项目

3. 数量及主要技术要求：详见《公开询价货物一览表》。

4. 参与人资格标准：

（1）参与人应具有独立法人资格的开发商或授权代理商。

（2）参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包括广播系统类设备资质。在广州市/肇庆市范围有固定售后服务机构。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（5）参与人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录。

5. 现场踏勘：参与人如需踏勘现场的，在约定时间内到肇庆校区踏勘现场。

踏勘现场的时间、地点、联系人

时间：2022年6月30日14：30-16:30。

地点：肇庆市鼎湖区莲花镇丰乐路20号广州应用科技学院肇庆校区。

联系人： 陈君维 ；联系电话13527063833。

6. 报价响应文件递交截止时间：2022年07月05日17:00前

7. 报价响应文件递交/邮寄地点：肇庆市鼎湖区莲花镇莲乐路广州应用科技学院（肇庆校区）。

联系人：  黄天纬   ；联系电话： 13610240607  。

- 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：黄天纬，电话：13610240607。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

- 项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

1. 所有货物均以人民币报价；

2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本1份，报价分项一览表1份）；

3. 报价响应文件用不褪色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；

5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

      - 免费质保期；

- 应急维护时间安排；

- 维护联系电话及联系人员；

- 维护服务收费标准；

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求，经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

五、付款方式

1. 到货款：全部货物到齐，经甲方初步质量、数量验收完毕，签署送货单，乙方提出请款函，且收到乙方开具合同全额增值税普通发票后，15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的50％。

2. 验收款：乙方安装调试完毕并交付甲方使用30天后甲方组织验收，验收合格（验收合格时间以甲方书面验收表为准） 15个工作日内向乙方无息支付合同总金额的45％。                                                                                                        3. 验收合格算起一年后，甲方组织二次验收，二次验收通过后，15个工作日内甲方向乙方无息退还质保金，即合同总金额的5％，乙方需提供质保金退款申请函。

二、 公开询价货物一览表

# 单位：元

| 序号 | 用品 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP直播工作站 | 1、采用液晶屏及按键设计,可显示在线状态及各主要操作参数，同时拥有防误触设计，可手动锁定操作面板； 2、支持一键式开启应急/日常广播功能； 3、支持U盘/线路输入/话筒广播功能，内置监听扬声器，音量旋钮大小可调； 4、支持IP编码寻址、分区广播，支持恢复出厂设置功能； 5、支持按优先级广播，紧急广播优先播出，应急广播优先级可自定义选择功能； 6、支持国密SM2算法验签，支持密码/U盘加密，确保系统安全播出。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能广播适配器 | 1、接收上级IP广播信号进行播发。具有音频播发、消息接入、语音切播、播发控制、数据回传、消息管理、数字签名等功能 2、集IP信号接收、转发、插播、回传、本级线路输入、线路输出等功能于一体。 3、可实现应急广播控制信号和音频信号接收、转播功能，实现对终端设备的远程控制和管理。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 话筒 | 鹅颈话筒，无线，可换电池 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 纯后级功放 | 额定输出功率：1500W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 前置放大器 | 具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 吸顶天花喇叭 | 10W | 个 | 75 |  |  |  |
| 7 | 铝合金防雨音柱 | 20W | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 不间断电源 | 不间断电源UPS 1KVA，保障广播系统运行 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“物资名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 本项目辅材、线材等数量为甲方估算，实际数量以现场测量为准。

- 上述报价已含材料费、配件费、安装调试费、搬运费、卫生费、保险费、现场管理费、税金等全部费用。提供正规增值税普通发票。

报价须提供详细产品品牌及技术参数，否则将视为没有实质性响应公开询价文件。

- 本次项目须注明供货及安装周期、质保年限。

广州应用科技学院

关于肇庆校区图书馆广播系统采购及安装项目

公

开

询

价

邀

请

函

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

## 1、询价响应函

致：广州应用科技学院：

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

2、报价一览表

参与人：（公司全称并加盖公章）             项目编号：A-ZQXJ2022-0606

# 单位：元

| 序号 | 用品 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP直播工作站 | 1、采用液晶屏及按键设计,可显示在线状态及各主要操作参数，同时拥有防误触设计，可手动锁定操作面板； 2、支持一键式开启应急/日常广播功能； 3、支持U盘/线路输入/话筒广播功能，内置监听扬声器，音量旋钮大小可调； 4、支持IP编码寻址、分区广播，支持恢复出厂设置功能； 5、支持按优先级广播，紧急广播优先播出，应急广播优先级可自定义选择功能； 6、支持国密SM2算法验签，支持密码/U盘加密，确保系统安全播出。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能广播适配器 | 1、接收上级IP广播信号进行播发。具有音频播发、消息接入、语音切播、播发控制、数据回传、消息管理、数字签名等功能 2、集IP信号接收、转发、插播、回传、本级线路输入、线路输出等功能于一体。 3、可实现应急广播控制信号和音频信号接收、转播功能，实现对终端设备的远程控制和管理。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 话筒 | 鹅颈话筒，无线，可换电池 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 纯后级功放 | 额定输出功率：1500W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 前置放大器 | 具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 吸顶天花喇叭 | 10W | 个 | 75 |  |  |  |
| 7 | 铝合金防雨音柱 | 20W | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 不间断电源 | 不间断电源UPS 1KVA，保障广播系统运行 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“物资名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

2.本项目辅材、线材等数量为甲方估算，实际数量以现场测量为准。

3.上述报价已含材料费、配件费、安装调试费、搬运费、卫生费、保险费、现场管理费、税金等全部费用。提供正规增值税普通发票。

4.报价须提供详细产品品牌及技术参数，否则将视为没有实质性响应公开询价文件。

5.本次项目须注明供货及安装周期、质保年限。

## 3、参与人资质材料

参与人需要提供以下材料：

- 营业执照复印件

- 授权经销商或代理商证明材料复印件

- 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封

## 附件2：进校需报备，请按下表以excel格式提前一天将进校人员信息发至微信账号：13610240607（请备注公司名称+姓名+项目名称）。

| 序号 | 入校事由 | 入校时间 | 外来人员姓名 | 外来单位 | 外来车牌号码 | 外来车辆类型 | 外来人员 身份证号码 | 外来人员 联系电话 | 报备单位 | 报备负责人 | 14天内有无涉疫旅居史 | 行程卡截图 | 健康码截图 | 持多少小时核酸检测证明来校/最后一次核酸检测时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |