中教集团广州应用科技学院计算机组成原理与系统结构

教学实验箱采购项目

公

开

询

价

邀

请

函

项目编号：WZ-XJ2023-27

项目名称：计算机组成原理与系统结构教学实验箱采购项目

采 购 人:广州应用科技学院

# 一、询价邀请函

广州应用科技学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。创办于2000年。2000年属广州大学的二级学院。2004年经教育部批准设立为独立学院——广州大学松田学院。2020年 12月经教育部批准转设并更名为广州应用科技学院。根据需要，对本次项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

  - 项目编号：WZ-XJ2023-27

  - 项目名称：计算机组成原理与系统结构教学实验箱采购项目

  - 数量及技术要求:详见《公开询价需求内容》。

  - 参与人资格标准：

- 参与人应具有独立法人资格的供应商。

- 参与人应具有提供实验箱服务的资格及能力（须附相关资料证明）。在珠三角范围有固定售后服务机构，具备相应的质量保证和维护能力。

- 近三年具有四个以上（含四个）实验箱服务及实施成功案例（须附案例合同及发票等资料）。

- 参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

- 参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度（须附财务报表）。

- 参与人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录（须提供完税证明）。

  - 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达。不按规定时间送达将不收响应文件。

  - 报价响应文件递交截止时间：2023年06月09日下午16:00前。如采用邮寄时间也在此前时间截止。

  - 报价响应文件递交地点：广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号广东白云学院北校区慎思苑5号负一物资部办公室。

联系人：李树泽；联系电话：13416175669

  - 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：李树泽，电话：13416175669。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

  - 参加本项目的参与人如对采购过程有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监审部。投诉受理部门：中教集团监审部，投诉电话：0791-88106510/0791-88102608

二、参与人须知

  - 所有货物均以含税人民币报价；

  - 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；

  - 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

  - 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；

  - 一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

- 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

- 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

- 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、质量及服务要求：具有三年以上售后服务。

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投产品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

后勤部广东分部招标采购中心

2023年06月02日

公开询价货物一览表

| 序号 | 设备 名称 | 规格型号 （技术参数） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 是否提供样机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机组成原理与系统结构教学实验 箱 | 1、满足计算机组成原理课程、计算机系统结构课程的教学实验。 通过实验系统可以提高学生的动手能力、提高学生对计算机整体和各组成部分的理解、提高学生的计算机系统综合设计能力。 2、实验系统要求采用软件仿真与硬件仿真相结合的方式，可以让学生全面掌握计算机原理与系统接口 二、 系统组成： 1、具有采用单通路、双通路和暂存器旁通回路结构的运算器与寄存器堆、比较器、仲裁器、触发器、存储器RAM。 2、微程序控制器和组合逻辑（硬布线）控制器使用同一组控制信号线，两种控制器复合在同一个控制器单元 3、核心板配置：USB2.0接口,支持Proteus交互式在线硬件仿真；提供API接口函数,支持32位程序开发和设计。 三、技术要求： 1、软硬结合，兼顾多门课程，包括数字逻辑、组成原理和微机接口；实验箱接线采用灯笼头连接方式；软件仿真可帮助同学理解电路的读写时序情况，了理解电路工作。 2、各模块电路独立，通过连接组成实验电路；可完成硬布线CPU设计实验；可完成流水线CPU设计实验。 3、采用高性能开关电源，具有短路保护，过载保护。 4、所有实验都配备Proteus仿真实验工程，实现仿真实验。 四、上位机软件： 1、支持智能原理图设计 2、支持基于工业标准SPICE3F5的数字/模拟电路混合仿真，还可导入第三方发布的仿真器件。 3、协同仿真功能特性 ①、处理器模型库：所有8086处理器。 ②、全部指令集和寄存器； ③、支持所有总线、内存和其它I/O引脚操作； ④、所有中断模式； ⑤、 内建处理器时钟,使事件定时精确到一个时钟周期； ⑥、提供内在代码的一致性检查 4、要有配套资源 工具：MASM32汇编器、Digital Mars C编译器、串口调试工具、虚拟串口软件、取模软件、模型机仿真器驱动； Proteus视频教程，实验使用芯片DATASHEET，所有实验源代码，所有实验Proteus工程设计文件，实验指导书。 五、实验项目要求： 1、 组成原理实验 总线和寄存器实验、进位加法器实验、运算器实验、存储器实验、微程序控制器实验、硬布线控制器实验 2、系统结构实验 微程序CPU、硬布线CPU、流水线CPU、嵌套中断CPU | 31 | 台 |  |  | 磋商现场须提供实验箱演示 |  |
| 合计 |  |

注：

- 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“产品名称”、“品牌及规格”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

- 所有产品均以人民币报价。

- 参与人所投商品报价应包含税费、安装费、运输费、搬运费等一切费用，供方需开具足额增值税发票。

- 供方须对所供的产品质量问题承诺无理由退换，报价注明产品质保期。

- 交货安装地点：广州应用科技学院——肇庆市鼎湖区莲花镇丰乐路20号指定地点；

中教集团广州应用科技学院计算机组成原理与系统结构教学实验箱采购项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

参与人手机号码：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

## 1、询价响应函

致：中教后勤部广东分部招标采购中心

根据贵单位编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

2、报价一览表

参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：WZ-XJ2023-22

货币单位：元

| 序号 | 设备 名称 | 规格型号 （技术参数）要求 | 响应品 牌型号 | 响应技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

## 3、参与人资质材料

参与人需要提供以下材料：

- 营业执照复印件

- 授权经销商或代理商证明材料复印件

- 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封