江西科技学院关于智慧教室设备采购项目

公

开

询

价

邀

请

函

项目编号：JK20230705001

项目名称：智慧教室设备采购项目

一、询价邀请函

按照公开、公平、公正的原则，经学校研究决定，将江西科技学院智慧教室设备公开询价信息公布，欢迎国内合格的供应商参与,校内教职工均可推荐符合条件的供应商来参与，以利于做好信息透明、机会均等、程序规范、标准统一的要求。

一、项目说明

（一）项目编号：JK20230705001

（二）项目名称：智慧教室设备

（三）数量及主要技术要求:1

1.参与人资格标准：本项目采用资格预审制，发布公开询价公告后，各潜在参与人在满足资格要求并提供以下相关证明资料方能参与本项目报价（提交标书前电子稿发给联系人，同时放入标书中）；

2.参与人应具有独立法人资格，注册资金不少于人民币500万（含500万）具有独立承担民事责任能力的生产厂商或授权代理商；

3.参与人应具有提供智慧教室设备和服务的资格及能力；

4.参与人具有3年以上（包括3年）3个以上同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例,近三年未发生重大安全或质量事故；

5.参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定；

6.参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度，有依法缴纳税金的良好记录；

7.本项目不接受联合体参与。

（四）报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达。

（五）报价响应文件递交截止时间：2023年7月12上午11:00前

（六）报价响应文件递交地点：江西科技学院后勤中心204

联系人：吴震林；联系电话：0791-88136832，13870830011

（七）参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示清单内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件 并加盖公章）提交至学校业务对接人，探勘联系人：邱琳，电话：13807082015，加盖公章的质疑文件进行回复。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

（八）本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608。

二、参与人须知

(一）所有货物均以人民币报价；

（二）报价响应文件的编制：参与人所投响应文件应分为商务部分以及技术部分两个文件并且独立密封，提供正本：一份，副本：一份，文件必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在相应位置加盖公章，副本内容可以用正本的完整复印件。响应文件封面应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准；

（三）报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

（四 ）报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；技术部分不能体现价格等商务部分内容，技术和商务分开密封；

（五）一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

1.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

2. 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

3. 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、售后服务要求

(一）免费保修期3年起；

（二）应急维修时间安排24小时以内；

（三）培训计划及人员安排；

（四）维修地点、地址、联系电话及联系人员；

（五）维修服务收费标准；

（六）主要零配件及易耗品价格；

（七）制造商的技术支持；

四、确定成交参与人标准及原则：

（一）本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定；

（二）参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人；

（三）最低报价不作为成交的保证。

五、本项目需缴纳磋商保证金拾万元，成交参与人磋商保证金自动转为履约质保金，履约质保金在验收合格日算起十五个工作日内无息退还，未成交参与人的磋商保证金，将按竞争性磋商文件规定在确定成交参与人成交通知书发出之后，十五个工作日办理原额无息退还手续。

六、付款方式：

（—）到货款：在合同签订之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

（二）验收款：项目总验收合格甲方支付给乙方合同总价的55%；

（三）质保金：质保期合格后付余款的5%。

七、交付期：2023年8月20日前全面完成安装交付。

公开询价文件购买及保证金汇款账号：

开户名称：江西科技学院

账    号：1881 2801 8090 5199 30

开户银行：江西银行铁路支行

江西科技学院

二、公开询价货物一览表

智慧教室配置需求清单

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 86寸四边红外互联 | 台 | 320 |  |  |
| 2 | 中控智慧讲台 | 智能中控 | 定制 | 个 | 320 |  |  |
|  |  | 智慧讲台 | ≥90cm*60cm*90cm（长宽高） | 个 | 320 |  |  |
| 3 | 扩声系统 | 主机 |  | 台 | 300 |  |  |
|  |  | 吊麦 |  | 对 | 300 |  |  |
|  |  | 音箱 |  | 对 | 300 |  |  |
| 4 | 吊装电视 | 55寸 | 台 | 20 |  |  |
| 5 | 综合布线 |  | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 总价： 大写: |  |  |

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86寸四边红外互联黑板 | 1、整体设计需求：整机采用一体化设计，正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板,可实现整块黑板统一屏幕书写，表面支持超过3种及以上类型的笔书写:水性笔、普通粉笔、无尘粉笔等。中间区域为LED液晶显示屏幕，液晶屏显示尺寸≥86吋，分辨率：3840*2160要求防蓝光护眼。需要配置护眼模式保护老师和学生的视力健康。 2、广视角要求：中间屏体须达到178°广视角。 3、触控要求：支持 Windows系统与 Android系统下大于18点同时触控及书写 4、支持板书互联功能，可将黑板上的粉笔笔记同步至黑板显示区域，并可保存；课堂上老师侧板书写内容能实现实时分享功能，并且侧板防尘、防水。 5、内置电脑需求：CPU采用Intel第十一代或以上酷睿I5处理器、内存：≥16G DDR4、硬盘：≥512G SSD固态硬盘 6、线上教学的音视频采集需求：配备超清广角摄像头，摄像头像素不小于1300万，拾音麦风不少于3个，对屏前不小于10米范围进行拾音，要求清晰。 7、大屏接入网络功能需求：内置路由，可实现安卓和电脑双系统同时上网,可实现无线上网、满足不少于55台设备终端接入热点,需要不开机通电状态下分享热点。 8、整机内置2.1声道扬声器，前朝向2*15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W。 9、接口要求：需配备USB3.O接口、type-C接口、HDMI各2个高清接口、网络接口、音视频接口等方便连接网络、播放音乐、外接笔记本等设备，但不能影响美观。 10、电脑使用安全方面的需求：为了快速的解决因使用不当造成的运维问题，大屏需要配备还原系统，不影响教学的正常进行。为确保教室安全，智慧黑板整机需采用安全无锐角结构，钢化玻璃面板与金属铝型材结构需采用卡槽式全包边设计，钢化玻璃需镶嵌在金属铝型材卡槽内，卡槽深度要求≥3mm，钢化玻璃与框架结构不得采用悬挂粘贴或无边框或半包边框设计方式，确保钢化玻璃无脱落风险。 11、便捷维护需求：前置接口和物理按键（如遇到问题可通过工具单独拆下来维修），方便老师使用。 12、支持一键打开智慧黑板主屏或副屏的记忆存储功能。主屏记忆存储为一键打开互动白板；副屏记忆存储为在互动白板开启的前提下，一键打开白板小黑板。副屏支持板擦擦除副屏的板书字迹，同时在主屏选择橡皮的模式下可通过副屏擦除主屏上电子化记录的字迹。 13、安卓系统不低于安卓11.0，Android 与 Windows 均可无线上网。 14、屏的两侧需要配置常用快捷键，方便老师进行操作。 15、需要含有相关的软件：教学白板软件、无线传屏软件、系统维护软件等。 16、整机符合的能源效率等级要求，整机抗电磁干扰 。要求符合国家标准. 17、具有直播功能，能够远程观看上课现场。 |
| 2 | 中控智慧讲台 | 一、智能中控（含配套管理软件） 1.机身不超过1U高度，方便在讲桌及机柜内安装部署。机身具有把手设计，可以快速在机柜拔出，方便后期维护。 2.机身前面板采用铝合金拉丝工艺，美观大方；整身采用全金属外壳设计，坚固耐用，有效屏蔽电磁辐射干扰。 3.具备HDMI2.0视频输入接口≥4（2）个，要求HDMI输入输出分辨率均不低于4K@60Hz 4.支持HDMI视频矩阵功能，HDMI输入输出端口由控制协议进行自定义配置；HDMI可同时输出，支持输出相同或不同的视频输入源；每个HDMI输出完全独立，均支持自适应模式。 5.HDMI支持音视频分离能力，支持HDMI信号内的音频，自动分离到音频模块，方便连接外置功放音箱设备。 6.具备立体声3.5mm音频输出接口≥1个。 7.支持立体声音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口送出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节。 8.具备USB2.0 TYPE-A类型输入接口≥3个，USB2.0 TYPE-B类型输出接口≥2个。 9.具备红外控制口≥1个，支持配置红外码≥99条；该红外控制码独立可编程，可控制空调、电视等具有红外遥控功能的电器设备。 10.具备RS232接口≥5个,具备RS232接口≥5（3）个；RS232接口为DB9类型，便于快速连接设备。 11.每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义，支持调取市面常见品牌、设备的设置。 12.具备I/O口≥2个，支持连接幕布，门禁等干接点设备。 13.具备时钟接口≥1个、话筒接口≥1个，支持教室时钟、无线话筒的供电及状态检测。 14.为方便现场安装及防止错误接线，控制面板通讯端口、物联通讯端口、环境监测端口要求采用RJ12接口，RJ12通讯接口≥3个。RJ45接口，RJ45通讯接口≥2个。 15.支持级联扩展物联网控制主机、环境监测模块等硬件外设，实现物联功能。 16.提供端口配置软件，支持用户在 PC端通过局域网络在线配置中控各控制接口上的控制码发码指令。 二、智慧讲台 1、讲台尺寸：≥100cm*60cm*90cm（长宽高）+15cm(底座） 2、讲台的前面丝印学校的LOGO 3.钢木结合设计，1.5mm厚的冷轧钢板桌体，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 4.讲台显示器上部具备智能网络控制功能，实现对讲台及第三方设备一键控制，同时支持支持网络控制（可对接原有的第三方后台平台实现集中控制）。智能讲桌具备可编程逻辑实现自由场景任意控制（比如一键上课打开所有设备逻辑、一键下课关闭所有设备逻辑）；可控制任意品牌交互显示大屏开关（投影机开关）、可控制不低于三台第三方设备（比如录播主机、吊麦主机、功放等）开关。 5.讲台具备Windows融合设计，一键返回桌面、一键打开任务窗，按键支持自定义设计；可实现一键快速启动Windows中任意软件，方便教学场景自由切换。 6、讲台提供外接输入端口（USB*1，HDMI*1，RJ45网口*1） 7.讲台设置有220V三相电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。。 |
| 3 | 扩声系统 | 一、智能扩音主机（1台/教室） 1、可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真。 2、抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。 3、具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 4、具备反馈抑制； 5、输入接口≥4路，输出接口≥4路（含功放） 6、降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB； 7、数字音频主机 ，具有调试辅助语音功能 8、提供RS232串口和上位机软件，可通过电脑控制，可接中控也可安装能调节音频处理器的面板，面板能实现的功能至少包括：本地讲话扩声静音按钮，本地扩声音量加减按钮和电脑音量加减按钮，调节本地扩声音量加减按钮不能影响电脑音量，调节电脑音量加减按钮不能影响本地讲话扩声音量，系统重启后能自动回到初始设定状态。 二、音箱（2对/教室） 1安装方便，标配壁挂安装配件，可采用壁挂式安装； 2额定功率： 15W-80W 音响，木质，高音单元： 4、灵敏度≥87dB； 三、吊麦（2只/教室） 1、灵敏度≥-32dB正负3db 2、指向特性：超心型 3、拾音角度： ≤130° 4、信噪比：≥75dB 5、单麦拾音范围≥5-8米，语音智能跟踪，做到讲台区域全覆盖。 |
| 4 | 吊装电视 | 1、屏幕尺寸：55英寸2、分辨率：3840*2160；3、4K超清画质 4、CPU核心数≥2核；5、存储内存≥16GB |

注：

（1）本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品，请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

（2）参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数，确保设备为原厂正品并按原厂提供质保。

（3）参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装（调试费、售后服务等一切费用，供应商务必自行踏勘现场，测算具体工程量，一次性包干，结算时合同价不作调整，确保为交钥匙工程。

江西科技学院关于智慧教室设备采购项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

1、询价响应函

致：XXX学校

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

- 报价一览表

| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

参与人：（公司全称并加盖公章）项目编号：

货币单位：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

3、参与人资质材料

参与人需要提供以下材料：

- 营业执照复印件

- 授权经销商或代理商证明材料复印件

- 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封